## Slide 1
شماره دوز درخواستی
کد مرکز واکسن
شیش رقم اخر کد ملی کاربر
رقم کنترل
جهت پیگیری نوبت گرفته شده ٬ سیستم یک کد بلوکه ای پیگری به کاربر ارسال میکند که در صورت نیاز کاربر میتواند نوبت خود را از طریق ان پیگیری نماید .
رقم کنترل با استفاده از روش تصاعد عددی ساخته میشود که شرح ان به صورت زیر است :‌
رقم کنترل را کنار گذاشته .
به ترتیب از اخرین رقم کد اعداد را در …,4,3,2ضرب میکنیم و سپس نتیجه ضرب ها را با یکدیگر جمع میکنیم .
اولین مضرب عدد 11 را که مساوی یا بزرگتر از عدد به دست امده است را پیدا میکنیم و از حاصل جمع کم میکنیم .
عدد به دست امده همان رقم کنترل است .
برای مثال اگر کاربری با کدملی 0924439423 برای دوز اول درخواست نوبت داده باشد و کد مرکز 1940 باشد کد زیر برایش ساخته میشود :‌
1 1 9 4 0 4 3 9 4 2 3
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
12
11
90
36
0
28
18
45
16
6
6
268
حاصل جمع
275 – 268 = 7